ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ТА НАЛАШТУВАННЮ РАДІОСТАНЦІЙ ТА АНТЕН

- Основні правила експлуатації !

- Радіостанція працює від 12 V або 24 V в залежності від моделі.

- Важливо не сплутати плюс (+) та мінус (-).

- Не можна нажимати на тангенту (ручка на мікрофоні) без підключеної антени.

- Рекомендації по встановленню антени

Є два типи антен: врізні та магнітні. Всі антени кріпляться тільки до заліза (кріпити до пластика заборонено).

1) Магнітні Антени

Магнітна антена торговельної марки PRESIDENT йде прокалібрована з заводу. Особливих налаштувань вона не потребує. Найкраще місце для її розміщення – середня точка на автомобілі.

2) Врізні антени

Для врізної антени передбачається декілька видів кріплення

( SG-100 - Кріплення на водостік автомобіля

KF-110 - Кріплення на бокове дзеркало (

Якщо антена встановлюється на бокову трубку дзеркала, потрібно обов’язково перевірити, щоб метал трубки доторкався до металевої частини кабіни. Ту частину трубки, яка доторкається до кріплення, рекомендується зачистити від фарби.

При встановленні антени на водостік, потрібно переконатись, що кріплення має гарний контакт з кабіною. Можна також зачистити фарбу в тому місці, де болти кріплення мають дотик з металом, та в тому місці, де антена має масу з кріпленням.

Не рекомендується:

1) близько нахиляти антену до кабіни, так як антена використовує всю масу заліза до якого доторкається. Тобто, якщо антена буде близько нахилена, вона сама може перешкоджати своїй роботі (створювати екранування сигналу сама собі);

2) ставити антену під спойлер, так як він буде перешкоджати нормальному виходу сигналу;

3) ставити антену дуже низько за кабіною, так як кабіна і тент також будуть перешкоджати нормальному виходу сигналу;

4) складати кільцями антенний кабель.

Категорично забороняється обрізати антенний кабель.

Є також варіант встановлення врізної антени в штатне місце кабіни, яке зараз передбачене в багатьох виробників автотранспорту.

- Схема під’єднання радіостанції 12V, 24V   через конвертор (перетворювач)24/12V.

24 V     (

12 V     (

УВАГА! Cхема підключення 12V застосовується також для моделей, які працюють в автоматичному режимі 12/24V: BARRY 12/24 AM/FM, HENRY 12/24 CLASSIC, JOHNNY III 12/24 ASC, HARRY III 12/24 ASC, JOHNSON II 12/24 ASC.

- Калібровка з допомогою TOS (КСВ-метру)

Після того як Ви встановили антену, під’єднали живлення до радіостанції, необхідно провести калібровку. Для цього використовується пристрій КСВ-метр.

КСВ-метр встановлюється між радіостанцією та антеною.

З цієї сторони 		А з цієї сторони

виходить провід		під’єднується антена

до радіостанції

TOS (КСВ-метр)

Тумблер на лицьовій панелі КСВ-метру потрібно встановити у положення FWD. Регулятор CAL закрутити по максимуму проти часової стрілки. На радіостанції потрібно вибрати 20 канал, модуляцію АМ. Наступний крок – зажати і утримувати тангенту на мікрофоні. Регулятор CAL потрібно крутити за часовою стрілкою, доки стрілка не стане в положення SET (крайнє праве положення на шкалі). Після того, як стрілка стала в положення SET, тумблер на лицьовій панелі перемикаємо в положення REF (при цьому тангенту необхідно тримати зажатою). Стрілка на шкалі має стати між позначками 1,1 і 1,8, чим ближче до1 тим краще.

Якщо покажчик КСВ-метру більше 5, це означає, що не має маси або замкнутий центральний провід з обмоткою. Тому потрібно перевірити все підключення антени. Також, може бути ефективною зміна місця положення антени на кабіні.

Як крайній захід, регулюється покажчик КСВ зменшенням довжини штиря антени: в тому місці, де штир заходить в антену, потрібно розжати зажим штиря шестигранним ключем (який іде в комплекті з кожною антеною). Необхідно підняти штир на 1-2 см і зажати його в такому положенні і перевірити знову покажчик КСВ.

Якщо покажчик КСВ став далі від 1, ніж був з першого заміру, то потрібно зробити зворотну процедуру, тобто опустити штир в початкове положення. Знову заміряємо покажчик КСВ.

Якщо він став ближчим до 1, необхідно з верхньої частини штиря зняти пробку і відкусити 1-2 см сталевого прута і знову перевірити покажчик КСВ. Якщо він наближається до 1, то Ви на вірному шляху.

Процедуру потрібно повторити стільки разів, скільки необхідно для того, щоб покажчик КСВ став в положення 1,1 – 1,3, що є найоптимальнішим.

Такі моделі антен PRESIDENT як HAWAII, IOWA, MARYLAND, регулюються за допомогою двох сріблястих кілець, що знаходяться на котушці, тому змінювати довжину штиря не потрібно.

- Налаштування радіостанції.

Після того як Ви під’єднали живлення до радіостанції та відкалібрували антену, увімкніть радіостанцію клавішею 1.

1) Всі радіостанції в режимі замовчування налаштовані на європейську розкладку сітки, що на екрані відображається буквою Е.

В Україні використовується радянська сітка частот, що на екрані відображається буквами PL.

Для зміни положення Е на PL потрібно зробити наступні дії:

Тумблер F з положення OFF перемістити в положення F, після чого вимкнути і увімкнути радіостанцію (в радіостанції JOHNSON II ASC кнопку F потрібно зажати і утримувати при виключенні і включенні радіостанції).

2) Після включення радіостанції, на екрані буква E буде мигати. Клавішами переключення каналів потрібно вибрати положення PL.

3) Тумблер F з положення F перемістити в положення OFF (в радіостанції JOHNSON II ASC кнопку F потрібно відпустити і знову зажати до подання звукового сигналу). Після чого вимкнути і ввімкнути радіостанцію.

4) Фільтри на всіх радіостанціях такі як HI-CUT і NB / ANL рекомендується увімкнути.

5) Загальний канал в Україні 15, сітка PL, модуляція АМ.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ВСІХ ФУНКЦІЙ КЛАВІШ ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ В ІНСТРУКЦІЇ, ЯКА ЙДЕ В КОМПЛЕКТІ З КОЖНОЮ РАДІОСТАНЦІЄЮ.

Ваша радіостанція включена, налаштована та готова до використання

Переключення сітки частот з європейської “E” на українську “PL”

BARRY 12/24 AM/FM / JIMMY II ASC/ TEDDY ASC/TRUMAN ASC /  JOHNNY III 12/24 ASC / HARRY III 12/24 ASC/ JOHNSON II 12/24 ASC / JFK II ASC/ GRANT II ASC

- Вимкнути радіостанцію

- Натиснути та утримуючи кнопку F  включити радіостанцію. «F» і літера, яка відповідає конфігурації обраною країни, блимають.

- Щоб змінити конфігурацію, використовуйте перемикач каналів.

- Коли конфігурація обрана, натисніть на кнопку F протягом 1-ї секунди. «F» і літера, яка відповідає обраній країні, залишаються на дисплеї.

- Підтвердити вибір, вимкнувши, а потім знову включивши радіостанцію.

HENRY 12/24 ASC/ WALKER ASC /  JACKSON II ASC

- Вимкнути радіостанцію.

- Перемкнути тумблер в положення «F». Обрати необхідну конфігурацію.

- Перемкнути тумблер в положення «OFF». Підтвердити вибір, вимкнувши радіостанцію.

TAYLOR III ASC

- Вимкнути радіостанцію.

- Натиснути та утримувати кнопку РТТ мікрофона, ввімкнути радіостанцію. На дисплеї блимає буква, що відповідає певній конфігурації.

- Оберіть необхідну конфігурацію (PL) кнопками мікрофона UP/DN або повертаючи перемикач каналів.

- Натисніть протягом 1 сек. на кнопку РТТ мікрофона поки відповідне позначення конфігурації перестане блимати, щоб підтвердити вибір конфігурації.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном

067-447-36-42

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ РАДИОСТАНЦИЙ И АНТЕНН

- Основные правила эксплуатации!

- Радиостанция работает от 12 V или 24 V в зависимости от модели.

- Важно не переплутать плюс (+) и минус (-).

- Нельзя нажимать на тангенту (ручка на микрофоне) без подключенной антенны.

- Рекомендации по установке антенны

Существует два типа антенн: врезные и магнитные. Все антенны крепятся только к железу (крепление к пластику запрещено).

1) Магнитные антенны

Магнитная антенна торговой марки PRESIDENT идет прокалиброванной с завода. Особых настроек она не требует. Наилучшее место для ее размещения – средняя точка на автомобиле.

2) Врезные антенны

Для врезных антенн предусмотрено несколько видов креплений

( SG-100 – Крепление на водосток автомобиля

KF-110 - Крепление на боковое зеркало (

Если антенна крепится на боковую трубку зеркала, нужно обязательно проверить, чтобы метал трубки прикасался к металлической части кабины. Ту часть трубки, которая прикасается к креплению рекомендуется зачистить от краски.

При установке антенны на водосток нужно убедиться, что крепление имеет хороший контакт с кабиной. Можно также зачистить краску в том месте, где болты крепления соприкасаются с металлом, и в том месте, где антенна имеет массу с креплением.

Не рекомендуется:

1)  близко наклонять антенну к кабине, так как антенна использует всю массу железа, к которому прикасается. То есть, если антенна будет близко наклонена, она сама может мешать своей работе (создавать экранирование сигнала сама себе);

2) ставить антенну под спойлер, так как он будет препятствовать нормальному выходу сигнала;

3) ставить антенну очень близко к кабине, так как кабина и тент также будут препятствовать нормальному выходу сигнала;

4) складывать кольцами антенный кабель.

Категорически запрещается обрезать антенный кабель.

Существует также вариант установки врезной антенны в штатное место кабины, которое сейчас предусмотрено у многих производителей автотранспорта.

- Схема подключения радиостанции 12V, 24V   через конвертор (преобразователь)24/12V.

24 V     (

12 V     (

Внимание! Схема подключения 12V применяется также для моделей, которые работают в автоматическом режиме 12/24V: BARRY 12/24 AM/FM, HENRY 12/24 CLASSIC, JOHNNY III 12/24 ASC, HARRY III 12/24 ASC, JOHNSON II 12/24 ASC.

- Калибровка с помощью TOS (КСВ-метра)

После того, как Вы установили антенну, подключили питание к радиостанции, необходимо провести калибровку. Для этого используется прибор КСВ-метр.

КСВ-метр устанавливается между радиостанцией и антенной.

С этой стороны 	    А с этой стороны

выходит провод к подключается антенна

радиостанции

TOS (КСВ-метр)

Тумблер на лицевой панели КСВ-метра нужно установить в положении FWD. Регулятор CAL закрутить по максимуму против часовой стрелки. На радиостанции нужно выбрать 20 канал, модуляцию АМ. Следующий шаг – зажать и удерживать тангенту на микрофоне. Регулятор CAL нужно крутить за часовой стрелкой, пока стрелка не станет в положение SET (крайнее правое положение на шкале). После того, как стрелка стала в положение SET, тумблер на лицевой панели переключаем в положение REF (при этом тангенту необходимо держать зажатой). Стрелка на шкале должна стать между значениями 1,1 и 1,8, чем ближе к 1, тем лучше.

Если значение показателя КСВ-метра больше 5, это значит, что нет массы или замкнут центральный провод с обмоткой. Потому нужно проверить все подключение антенны. Также, может быть эффективной смена места положения антенны на кабине.

Как крайняя мера, регулируется значение показателя КСВ-метра уменьшением длины штыря антенны: в том месте, где штырь заходит в антенну, нужно разжать зажим штыря шестигранным ключом (который идет в комплекте с каждой антенной); поднять штырь на 1-2см и зажать его в таком положении, после чего проверить еще раз показатель КСВ-метра.

Если значение показателя КСВ-метра стал дальше от 1, чем был во время первого замера, то нужно провести обратную процедуру, то есть опустить штырь в начальное положение. Снова замеряем показатель КСВ-метра.

Если он стал ближе, к 1, нужно с верхней части штыря снять колпачок и откусить 1-2см стального прута и снова проверить показатель КСВ-метра. Если он приближается к 1, то Вы на правильном пути.

Процедуру нужно повторить столько раз, сколько нужно для того, чтобы показатель КСВ-метра стал в положение 1,1-1,3, что есть наиболее оптимальным.

Такие модели антенн PRESIDENT как HAWAII, IOWA, MARYLAND, регулируются с помощью двух серебристых колец, которые находятся на катушке, потому менять длину штыря не нужно.

- Настройка радиостанции

После того, как Вы подсоединили питание к радиостанции и откалибровали антенну, включите радиостанцию клавишей 1.

1) Все радиостанции по умолчанию настроены на европейскую раскладку сетку, что на экране отражается буквой Е.

В Украине используется советская сетка частот, что на экране отражается буквами PL.

Для изменения положения Е на PL нужно сделать следующие действия:

Тумблер F из положения OFF переместить в положение F, после чего виключить и включить радиостанцию (в радиостанции JOHNSON II 12/24 ASC кнопку F нужно зажать и удерживать при выключении и включении радиостанции).

2) После включения радиостанции на экране буква E будет мигать. Клавишами переключения каналов нужно выбрать положение PL.

3) Тумблер F из положения F переместить в положение OFF (в радиостанции JOHNSON II 12/24 ASC кнопку F нужно отпустить и опять зажать до подачи звукового сигнала). После этого выключить и включить радиостанцию.

4) Фильтры на всех радиостанциях такие как HI-CUT і NB / ANL рекомендуется включить.

5) Общий канал в Украине 15, сетка PL, модуляция АМ.

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕХ ФУНКЦИЙ КЛАВИШ ВИ МОЖЕТЕ НАЙТИ В ИНСТРУКЦИИ, КОТОРАЯ ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ С КАЖДОЙ РАДИОСТАНЦИЕЙ.

Переключение сетки частот с европейской “E” на украинскую “PL”

BARRY 12/24 AM/FM / JIMMY II ASC/ TEDDY ASC/TRUMAN ASC / JOHNNY III 12/24 ASC / HARRY III 12/24 ASC/ JOHNSON II 12/24 ASC / JFK II ASC/ GRANT II ASC

- Выключить радиостанцию

- Нажать и, удерживая клавишу F, включить радиостанцию. «F» и буква, которая соответствует конфигурации выбранной страны, мигают.

- Чтобы изменить конфигурацию, используйте переключатели каналов.

- Когда конфигурация выбрана, нажмите на клавишу F в течении 1-й секунды. «F» и буква, которая соответствует выбранной стране, останутся на дисплее.

- Подтвердить выбор, выключив, а потом снова включив радиостанцию.

HENRY 12/24 ASC/ WALKER ASC / JACKSON II ASC

- Выключить радиостанцию.

- Переключить тумблер в положение «F». Выбрать необходимую конфигурацию.

- Переключить тумблер в положение «OFF».

- Подтвердить выбор, выключив, а потом снова включив радиостанцию.

TAYLOR III ASC

- Выключить радиостанцию.

- Нажав и удерживая кнопку РТТ микрофона, включить радиостанцию. На дисплее мигает буква, которая соответствует определенной конфигурации.

- Выберите необходимую конфигурацию (PL) кнопками микрофона UP/DN или поворачивая переключатель каналов.

- Нажимайте в течении 1-й секунды на кнопку РТТ микрофона, пока соответствующее обозначение конфигурации перестанет мигать, чтобы подтвердить выбор конфигурации.

Ваша радиостанция включена, настроена и готова к использованию

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону

067-447-36-42

# Text boxes

УВАГА КОРИСТУВАЧАМ!

В Україні використовується сітка частот, яка відображується на екрані індикатором PL.

Інструкцію по встановленню необхідної сітки PL читайте на сторінці 5.

Загальний канал 15, модуляція – АМ.

ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ!

В Украине используется сетка частот, которая отображается на экране индикатором PL.

Инструкцию по установке необходимой сетки PL читайте на странице 5.

Общий канал 15, модуляция – АМ.